Техническая спецификация

на медицинскую технику

| № | Регистрационный номер, производитель | Наименование медицинской техники | Техническое описание (полное описание МТ) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РК-МТ-5№016105, ООО Компания Тредекс, Украина | Комплекс медицинский диагностический телеметрический транстелефонный «Тредекс», канал электрокардиографи-ческий транстелефонный «Телекард» для дистанционного приема и передачи ЭКГ по любым телекоммуникацион-ным каналам | 1. Цифровой телеметрический ЭКГ регистратор с полной комплектацией (Передающее устройство с принадлежностями: усилитель-передатчик ЭКГ транстелефонный с кабелем отведений и интерфейсным кабелем для подключения к телефону, многоразовые ЭКГ электроды (10 шт.), сумка-укладка, батареи питания, инструкция по применению) – 4 шт. 2. Планшет Lenovo ТАВ 2 А7-30, 198 x 121.2 x 9.9 мм,320 г, GSM, HSDPA, Экран: IPS LCD сенсорный, 1280 x 800 pixels, 7.0 дюймов, ОС: Android, Память: Встроенной 8/16 GB, 1 GBRAM,. Процессор: Quad-core 1.3 GHzCortex-A7, камера: 5 MP, 2592 х 1944 pixels, вторая 2 MP, Видео, Bluetooth, v4.0, Wi-Fi, GPS, Аккумулятор Li-Ion 3450 мАч с установленным программным обеспечением для приема и передачи данных ЭКГ регистратора – 4 шт. 3. Сим-карта с годовым абонементом мобильной и интернет связи для автоматической бесперебойной передачи данных ЭКГ и дозвона в приемную станцию –4шт. 4. Установка комплекса под ключ и обучение медицинских работников на местах; 5. Срок гарантийного обслуживания с момента установки оборудования 36 месяцев. | комплект | 6 |

ТОО «Medconsults»

Директор: Мусаханова А. К.